Table A.1: Character Conversion From IA5 to GSM 03.40

IA5		GSM		IA5		GSM		IA5		GSM		IA5		GSM

00	NUL	00	@	20	SP	20	SP	40	@	00	@	60	`	60	¿

01	SOH	01	£	21	!	21	!	41	A	41	A	61	a	61	a

02	STX	02	$	22	"	22	"	42	B	42	B	62	b	62	b

03	ETX	03	¥	23	#/£	23	#	43	C	43	C	63	c	63	c

04	EOT	04	è	24	$	02	$	44	D	44	D	64	d	64	d

05	ENQ	05	é	25	%	25	%	45	E	45	E	65	e	65	e

06	ACK	06	ù	26	&	26	&	46	F	46	F	66	f	66	f

07	BEL	07	ì	27	'	27	'	47	G	47	G	67	g	67	g

08	BS	08	ò	28	(	28	(	48	H	48	H	68	h	68	h

09	HT	09	Ç	29	)	29	)	49	I	49	I	69	i	69	i

0A	LF	0A	LF	2A	*	2A	*	4A	J	4A	J	6A	j	6A	j

0B	VT	0B	Ø	2B	+	2B	+	4B	K	4B	K	6B	k	6B	k

0C	FF	0C	ø	2C	,	2C	,	4C	L	4C	L	6C	l	6C	l

0D	CR	0D	CR	2D	-	2D	-	4D	M	4D	M	6D	m	6D	m

0E	SO	0E	Å	2E	.	2E	.	4E	N	4E	N	6E	n	6E	n

0F	SI	0F	å	2F	/	2F	/	4F	O	4F	O	6F	o	6F	o

10	DLE	10	D	30	0	30	0	50	P	50	P	70	p	70	p

11	DC1	11	SP	31	1	31	1	51	Q	51	Q	71	q	71	q

12	DC2	12	F	32	2	32	2	52	R	52	R	72	r	72	r

13	DC3	13	G	33	3	33	3	53	S	53	S	73	s	73	s

14	DC4	14	L	34	4	34	4	54	T	54	T	74	t	74	t

15	NAK	15	W	35	5	35	5	55	U	55	U	75	u	75	u

16	SYN	16	P	36	6	36	6	56	V	56	V	76	v	76	v

17	ETB	17	Y	37	7	37	7	57	W	57	W	77	w	77	w

18	CAN	18	S	38	8	38	8	58	X	58	X	78	x	78	x

19	EM	19	Q	39	9	39	9	59	Y	59	Y	79	y	79	y

1A	SUB	1A	X	3A	:	3A	:	5A	Z	5A	Z	7A	z	7A	z

1B	ESC	1B	SP	3B	;	3B	;	5B	[	5B	Ä	7B	{	7B	ä

1C	FS	1C	Æ	3C	<	3C	<	5C	\	5C	Ö	7C	|	7C	ö

1D	GS	1D	æ	3D	=	3D	=	5D	]	5D	Ñ	7D	}	7D	ñ

1E	RS	1E	b	3E	>	3E	>	5E	^	5E	Ü	7E	~	7E	ü

1F	US	1F	É	3F	?	3F	?	5F	_	5F	§	7F	DEL	7F	à

GSM characters not available under this mapping:	Hex 24 = ¤	Hex 40 = ¡

IA5 non-printing characters not available in GSM:	Hex 00-09, Hex 0B-0C, Hex 0E-1F, Hex 7F

IA5 characters not available in GSM:	Hex 5B-60 =	[ \ ] ^ _ `

Hex 7B-7E =	{ | } ~

The only mechanism for using the £ character is to use SOH (Hex 01).